## Slide 2
RTX 5080 GPU
逆向分析
基于 NVIDIA Blackwell 官方架构白皮书与本地微基准实验结果
Notes: 这是一组通用微基准在 5080 GPU 上的逆向分析结果，大部分是关于内存子系统的

## Slide 3
RTX 5080 官方硬件背景
02
RTX 5080 官方规格：
7 GPC｜42 TPC｜84 SM
16 GB GDDR7｜960 GB/s
64 MiB L2｜128 KiB L1/SM
10,752 FP32 CUDA Core｜ 56. 3 Peak FP32 TFLOPS (non-Tensor)
来源：NVIDIA RTX Blackwell GPU Architecture Whitepaper，第 49–51 页
Notes: 这是测试平台5080GPU的硬件规格，后面做微基准测试或者跟结果比对时会用到。
我这边截了几个关键参数：GPU 的 GPC、TPC、SM 数量，DRAM 理论带宽，L2 和 L1 缓存大小，还有——如果不走 Tensor Core——FP32 的峰值计算强度。

## Slide 4
实验方法框架
04
1 构造微基准
依赖地址链、顺序合并访问、冷热数据流、读改写负载
2 隔离目标层级
用访问指令、工作集大小及独立/共享数据区控制 L1、L2、DRAM
3 扫描关键变量
改变工作集、访问步长、线程与 block、读写比例、地址探针和算术强度
4 设置对照实验
比较 scalar/float4、默认/Persisting、不同 cache policy、地址与 SM
5 分析结构规律
观察延迟平台、峰值带宽、容量转折、热力图、聚类与模型拟合
通过可控微基准逐项改变少量关键变量，从测试结果反推出硬件特征。
Notes: 整个实验流程我把它拆成五步：1.构建微基准，2.隔离目标层级，3.扫描关键变量，4.对照实验，5.分析结构规律。
这只是个粗线条的划分，具体方法在细节上各有不同——有的来自已有论文，有的是自己设计的。核心思路是：通过微基准逐项调整少量关键变量，从测试结果反推硬件特征

## Slide 5
测试点一：内存层级延迟
05
地址 A
地址 B
地址 C
地址 D
下一次加载地址依赖上一次返回值，阻止硬件通过并行访存隐藏延迟。
目标
测量 L1、L2、DRAM 的真实依赖访问延迟
思路
构造严格依赖的随机 pointer chain，使下一次加载依赖上一次返回值；逐步扩大工作集，观察延迟平台变化。
结果
曲线出现多个延迟平台，对应缓存命中到 DRAM 的层级切换
Notes: 第一项测试是测量不同内存层级的访问延迟，包括 L1、L2 和 DRAM。思路是构建一条具有严格依赖关系的指针链——下一次访存的地址取决于上一次读出的结果。这样硬件就没法并行发起多个访存请求来掩盖延迟了。

## Slide 6
06
L1：43 cycles
L2： 366 cycles
DRAM： 922 cycles
不旁路 L1
旁路 L1
测试点一：内存层级延迟
L1
L2
L2
DRAM
DRAM
.ca 和 .cg 的缓存层级暗示生效。
Notes: 同时也固定了 SM 和内存频率。
通过 PTX 指令里的 .ca 和 .cg hint，我们可以控制 L1 是否被旁路。
左边这张图是不旁路 L1 的情况，右边是旁路 L1 的情况。左图可以看到三个明显的平台段，分别对应 L1、L2 和 DRAM 的延迟；右图因为绕过了 L1，所以只剩下两个平台段，对应 L2 和 DRAM 的延迟。
具体测出的延迟值已经标在图上了。另外，左右两图中 L2 和 DRAM 的延迟结果是对得上的，这也验证了实验的一致性。

## Slide 7
测试点二：DRAM 带宽
07
目标
测量绕过缓存干扰后的真实 DRAM 可达带宽
思路
使用远大于 L2 的工作集，以 warp 连续地址执行合并的 grid-stride 访问；扫描线程/block 配置，并比较 scalar、float4 及 Read、Write、Copy、Mixed 四种负载。
结果
DRAM 比较 scalar 与 float4 在四种负载下的可达带宽；
scalar 与 float4 结果接近：实际带宽已经打满
实测峰值
910.67 GB/s
官方理论带宽 960 GB/s
达成率约 94.9%
推测：单独读/写操作的带宽显著高于复合操作，可能是读写使用同一条数据链路，并引入了显著的切换控制开销。
Notes: 第二项测的是 DRAM 带宽。所以用了远大于 L2 的工作集，扫描了不同的线程和线程块配置，对比了 scalar 和 float4 两种模式——也就是每次内存搬运 1 个 FP32 和每次内存搬运 4 个 FP32 的情况。
我们准备了四种负载：只读、只写、读写混合，以及 5 读 1 写。
首先，scalar 和 float4 的结果很接近，说明单次内存操作一个 FP32 就能把带宽跑满。实测峰值是 910.67 GB/s，达到了理论上限的 94.9%。
其次，单独的读或写带宽明显高于混合操作。推测这可能是因为读写共享同一条数据通路，读写切换带来了额外的控制开销。

## Slide 8
测试点三：L1/L2 缓存带宽
11
目标
测量片上 L1 / L2 的可达带宽
思路
L1：每个 block 访问独立小工作集；L2：所有 block 访问共享工作集并绕过 L1；扫描工作集、线程/block 配置，并比较 scalar 与 float4。
结果
L1 和 L2 比较 scalar 与 float4 的可达带宽；
SM
L1 .ca
L2 .cg
通过限制不同工作集规模，将访问压力分别集中到 L1 与 L2。
Notes: 第三个测试是 L1 和 L2 的缓存带宽。思路和 DRAM 带宽测试类似，但通过限制工作集大小，把访存压力分别压在 L1 和 L2 上。

## Slide 9
测试点三：L1/L2 缓存带宽｜L1
12
Scalar Float
Vector Float4
L1 在 scalar float 负载下实际聚合带宽为 6609.88 GB/s；vector float4 负载下实际聚合带宽为 16444.94 GB/s（推测为上限）
Notes: 这张图展示的是整颗 GPU 的 L1 总带宽。scalar float 负载下测出来大概 6.6 TB/s，float4 负载下大概 16.4 TB/s。理论上，如果没碰到物理上限，float4 的带宽应该接近 scalar 的 4 倍——毕竟每次搬的数据量差了 4 倍。但实际上没到 4 倍，所以推测 L1 的物理上限就在 16.4 TB/s 左右。
如果换算到每周期字节数的话，每个SM的L1带宽上限就是66.77 byte/cycle。

## Slide 10
测试点三：L1/L2 缓存带宽｜L2
13
Scalar Float
Vector Float4
L2 在 scalar float 负载下实际聚合带宽为 3609.79 GB/s；vector float4 负载下实际聚合带宽为 4875.02 GB/s（推测为上限）
Notes: L2 总带宽。L2 在 scalar float 负载下实际聚合带宽为 3.6 TB/s；vector float4 负载下实际聚合带宽为 4.8TB/s。同样的，推测 L2 的带宽物理上限就在 4.8 TB/s 左右。
换算的整个L2的聚合带宽是1662.69 byte/cycle。

## Slide 11
测试点四：识别 L2 有效容量
14
目标
识别 L2 命中平台到 DRAM 平台的转折
思路
在单个 SM 上执行随机依赖地址链，并持续增大工作集；通过低延迟平台向高延迟平台的跃迁识别容量边界。
结果
曲线在 64 MiB 附近由 L2 命中平台转入 DRAM 高延迟平台
核心信号： 低延迟平台 → 过渡区 → 高延迟平台
实验转折与官方 L2 容量 64 MiB 一致。
官方容量：NVIDIA Whitepaper 第 51 页
转折点
DRAM
L2
Notes: 第四项测试是识别 L2 的有效容量。思路和第一项测内存延迟的方法类似，也是基于随机依赖的指针链，但在细节上做了更多优化，所以测出来的容量更准。可以看到，延迟曲线的转折点对应的工作集大小和官方标称的 L2 容量——64 MiB——是吻合的。另外，这样测出来的 L2 和 DRAM 延迟也跟之前的结果基本一致。

## Slide 12
测试点五：L2 缓存行占用与预取提示
15
固定预取提示，改变步长
固定步长，改变预取提示
目标
判断容量由地址跨度、实际缓存行数还是预取提示决定
思路
改变步长与工作集，使配置覆盖相同数量的唯一 128 B 缓存行；比较不同预取提示
结果
容量边界随实际缓存行数缩放；预取提示未造成明显偏移
左图（1）
左图（2）
右图（1）
右图（2）
Notes: 第五项测试评估的是：L2 的有效容量到底由实际访问的缓存行数量决定，还是由访问足迹决定；另外也看看 L2 的预取提示是否起作用。
先看左图：固定预取提示，改变步长。左图（1）是按原始步长画的延迟曲线；左图（2）则是把横轴按实际访问的缓存行数重新归一化。可以看到，归一化之后几条曲线基本重叠，说明 L2 的容量确实由实际访问的缓存行数决定，而不是由足迹大小决定。
再看右图：固定步长，改变预取提示——也就是每次访问 L2 时，额外从 DRAM 多抓多少数据。比如预取提示设成 256B，理论上每次访问一个 128B 的缓存行，DRAM 应该返回两个缓存行的数据。但右图显示，不管预取提示怎么变，延迟曲线几乎没什么变化，说明这个预取提示在 5080 上并没有生效。

## Slide 13
测试点六：Persisting L2 保留能力
16
目标
验证 Persisting L2 能否保护热点数据
思路
将热集标记为 persisting，再用冷流冲刷 L2；分别扫描冷流强度和热集规模
结果
预留容量内热集保持低延迟；超过容量后保护效果消失
固定热集大小，改变冷流强度
固定冷流强度，改变热集大小
最大可配置 Persisting L2 为 32 MiB
Notes: 第六项测试评估的是 Persisting L2。它是 L2 缓存中一块受保护的区域，放进去的数据不会被驱逐。
第一个实验：固定热集大小——确保数据能完全放进 Persisting L2，然后不断加大冷流强度去冲刷 L2。可以看到，不管冷流怎么冲，Persisting L2 里的热集数据延迟始终不变，保护效果很好；而没放进 Persisting L2 的数据则被冲掉了。
第二个实验：固定冷流强度，改变热集大小。官方手册允许最多把一半 L2 配成 Persisting，也就是 32 MiB。当热集超过 32 MiB 之后，热集数据也开始被冲刷，跟官方说法一致。

## Slide 14
测试点七：SM–L2 非均匀访问延迟
17
目标
判断不同 SM 到 L2 的访问延迟是否一致
思路
让各 SM 依次访问同一组地址探针；串行化访问并构建 SM × 地址延迟矩阵
结果
存在稳定的 SM 相关差异，并呈现前后半区相似轮廓
前 42 个 SM 与后 42 个 SM 的延迟曲线 Pearson 相关系数达 0.999，表明二者几乎完全线性相关。
推测：SM 与 L2 的布局存在某种对称关系
Notes: 第七项测试测量不同 SM 到 L2 的访问延迟。
具体做法是：让每个 SM 依次串行访问同一组地址探针，构建一个 SM x 地址的延迟矩阵。把矩阵按 SM 序号排列后画出来，如左图所示。一共 84 个 SM，取中点对折。对折后两边延迟曲线的 Pearson 相关系数高达 0.999，几乎完全线性相关，这说明 SM 与 L2 的布局存在某种对称关系。

## Slide 15
测试点八：L2 地址映射与候选拓扑
18
目标
分离 SM、地址与候选拓扑对延迟的影响
思路
进行加性 NUCA 分解、TPC/GPC 相似性聚类
结果
R²=0.9973；候选分组分离明显
定义加性非均匀缓存访问模型
模型的决定系数 说明当前延迟矩阵可以由 SM 主效应和地址探针主效应的线性叠加解释。
推测：如果不满足加性 NUCA 模型，则拓扑或者是映射相对 5080 GPU 有变化。
Notes: 第八项测试提出了一个延迟分解模型，把 SM × 地址的延迟矩阵拆成三项：u 是平均延迟，a 是 SM 的主效应，b 是地址探针的主效应。
如果实测延迟都符合这个模型，就说明 SM 到 L2 的延迟主要是这两项主效应的线性叠加，没有其他干扰因素。5080 的实测结果如右图所示，完全拟合该模型，决定系数 R² 达到 0.9973。
如果其他 GPU 的延迟矩阵不满足这个模型，则说明其 SM->L2 拓扑或映射方式与 5080 不同。

## Slide 16
测试点八：L2 地址映射与候选拓扑
18
每个 SM 到 L2 的平均访问延迟最低 309.9 cycles；最高 368 cycles
延迟矩阵能够高置信度进行聚类，形成 SM->L2 延迟拓扑图。
SM->TPC 聚类可信度非常高
Notes: 进一步地，对不同 SM 到 L2 的延迟做了聚类。如左图所示，SM 到 TPC 的聚类效果非常好——延迟非常接近的两个 SM 基本都归到了同一个 TPC，置信度也很高。
但 TPC 到 GPC 的聚类结果在箱线图上还是有些差异，可以看到 GPC2 和 GPC3 的聚类中出现了红色离群点。不过离群点并不一定意味着分错了，可能只是该点与其他点的延迟不太一致。
为了更直观地展示，画出了 SM 到 L2 的延迟拓扑图。绿色越深表示延迟越低，红色越深表示延迟越高。实测每个 SM 到 L2 的平均访问延迟最低约 310 个 cycle，最高 368 个 cycle。从延迟分布来看，这样的聚类划分是比较合理的。

## Slide 17
测试点九：基于 L2 延迟指纹的 SM 识别
19
目标
思路
延迟指纹可用于精确识别 SM 候选范围与半区
目标
验证不同 SM 是否具有可区分的延迟指纹
思路
为每个 SM 采集多个固定地址探针的延迟向量，并按独立 shot 划分训练集和测试集，使用随机森林方法训练和测试
结果
精确识别率约 70%；Top-5 与半区识别率 100%，显著高于约 1.2% 的随机基线
Notes: 第九项测试将采集到的 L2 延迟划分为训练集和测试集，用随机森林训练，看能否根据 SM 访问 L2 的延迟，反推出产生该延迟的 SM，或者至少判断它属于前文提到的两个半区中的哪一个。
结果显示：如果仅判断 SM 属于哪个半区，准确率达到 100%；如果放宽到 Top-5 预测——即模型给出概率最高的 5 个 SM 候选——准确率也能达到 100%。但如果要求精确识别到单个 SM，准确率约为 70%，不过仍显著高于随机猜测的 1/84。
这说明，通过 L2 延迟可以在一定程度上反推所属的 SM。

## Slide 18
测试点十：访存与计算吞吐饱和
该微基准清晰标定了从访存受限到计算受限的过渡区间。
DRAM 读+写带宽与前文 795.78 GB/s 近似。
FP32 峰值计算强度与官方 56.3 TFLOPS 近似。
目标
思路
目标
识别负载从 memory-bound 到 compute-bound 的转换
思路
固定一次全局读和写，逐步增加中间 FMA 数量以改变算术强度
结果
低强度时带宽稳定；高强度时带宽下降、计算吞吐趋于饱和
Compute-Bound
Memory-Bound
Notes: 第十项测试识别负载从 memory-bound 到 compute-bound 的转换。我们固定每次访存为一次全局读和一次全局写，逐步增加 FMA 操作的数量，从而改变算术强度。
从图中可以大致看到 memory-bound 和 compute-bound 的区间。
测得 DRAM 读写混合带宽接近前文提到的 795.78 GB/s；峰值 FP32 算力也接近官方标称的 56.3 TFLOPS。

## Slide 19
汇报到此结束，谢谢！